## Slide 1
电路原理
第四章 含有运算放大器的电阻电路
任课教师：涂晓彤 助理教授/硕导
单 位：厦门大学 信息学院/人工智能研究院
2024年

## Slide 2
运算放大器的电路模型
比例电路的分析
含有理想运算放大器的电路的分析

## Slide 3
运算放大器NE5532P和HA17339的封装图
要求：掌握实际运算放大器和理想运算放大器的特性。
掌握理想运放的电阻电路分析方法。

## Slide 4
Pin1,Pin5: 调零端。
调整外接电阻R使得当输入电压为零时输出电压也为零。
Pin2: 反相输入端。
当电压由此引脚接入时，输出电压与输入电压极性相反
Pin3: 同相输入端。
当电压由此引脚接入时，输出电压与输入电压极性相同。
Pin4: 负电源接入端。
运放内部含有晶体管，需外施电压源才能工作
Pin6: 电压输出端。 Pin7: 正电源接入端。 Pin8: 未用。

## Slide 5: §4－1 运算放大器的电路模型
一、运算放大器operational amplifier
运算放大器简称运放，是一种多端集成电路，通常由数十个晶体管和一些电阻构成。最早开始应用于1940年，现已有上千种不同型号的集成运放，是一种价格低廉、用途广泛的电子器件。早期，运放用来完成模拟信号的求和、微分和积分等运算，故称为运算放大器。现在，运放的应用已远远超过运算的范围。它在通信、控制和测量等设备中得到广泛应用。

## Slide 6
在电子技术中，运放可以用于
1．信号的运算——如比例、加法、减法、积分、微分等
2．信号的处理——如有源滤波、采样保持、电压比较等
3．波形的产生——矩形波、锯齿波、三角波等
4．信号的测量——主要用于测量信号的放大

## Slide 7
运放器件的电气图形符号如图(a)所示。运放在正常工作时，需将一个直流正电源和一个直流负电源与运放的电源端E+和E-相连[图(b)]。两个电源的公共端构成运放的外部接地端。
图4－7

## Slide 8
运放与外部电路连接的端钮只有四个：两个输入端、一个输出端和一个接地端，这样，运放可看为是一个四端元件。图中i-和i+分别表示进入反相输入端和同相输入端的电流。io表示进入输出端的电流。u-、u+和uo分别表示反相输入端、同相输入端和输出端相对接地端的电压。ud=u+-u-称为差模输入电压。

## Slide 9
运放工作在直流和低频信号的条件下，其输出电压与差模输入电压的典型转移特性曲线uo=f(ud)如图示。该曲线有三个明显的特点：
图4－8
1．uo和ud有不同的比例尺度：uo用V; ud用mV。

## Slide 10
2.在输入信号很小(|ud|<)的区域内，曲线近似于一条很陡的直线，即uo=f(ud)Aud。该直线的斜率与A=uo/ud成比例，A称为开环电压增益，其量值可高达105～108。工作在线性区的运放是一个高增益的电压放大器。
3．在输入信号较大(|ud|>)的区域，曲线f(ud)饱和于uo=Usat。Usat称为饱和电压，其量值比电源电压低2V左右，例如E+=15V, E-=-15V，则+Usat=13V,-Usat =-13V左右。工作于饱和区的运放，其输出特性与电压源相似。

## Slide 11
综上所述，运放在直流和低频应用时，其端电压电流方程为：
式中IB-和IB+是反相输入端和同相输入端的输入偏置电流，其量值非常小，通常小于10-7A，可以近似认为等于零。uo=f(ud)是输出电压uo对差模输入电压ud的转移特性。下面介绍运算放大器的两种电路模型。

## Slide 12
二、有限增益的运算放大器模型
有限增益运放模型的符号和转移特性曲线如图4-9所示。
图4－9

## Slide 13
由于实际运放的输入电流非常小，可以认为i-=i+=0，这意味着运放的输入电阻为无限大，相当于开路。图4－9(b)所示转移特性曲线是图4－8实际运放转移特性曲线的分段线性近似。有限增益运放模型可以由以下方程描述：

## Slide 14
＋
－
A（u+-u-）u0
＋
－
R0
Rin
u-
u+
运放的电路模型
a
b
＋
－
＋
＋
－
－
+
_
A(u+-u-)
Ro
Ri
u+
u-
Ri ：运算放大器两输入端间的输入电阻。
Ro：运算放大器的输出电阻。

## Slide 15
有限增益模型可以工作于三个不同的区域时，其电路模型，分别如图(a)、(b)、(c)所示。
1 ．线性区
当|ud|<时，uo=f(ud)=Aud，运放等效为一个电压控制电压源，如图(a)所示。
图4－10

## Slide 16
2．正饱和区
当ud>时，uo=+Usat，运放的输出端口等效于一个直流电压源，如图(b)所示。
3．负饱和区
当ud<-时，uo=-Usat，运放的输出端口等效于一个直流电压源，如图(c)所示。
图4－10

## Slide 17
三、理想运算放大器模型
实际运放的开环电压增益非常大(A=105~108)，可以近似认为A=和=0。此时,有限增益运放模型可以进一步简化为理想运放模型。理想运放模型的符号如图(a)所示，其转移特性曲线如图(b)所示。
图5－11

## Slide 18
虚短——由于理想运放的线性段放大倍数为无穷大，要运放工作在线性区域，运放的输入电压应该无穷小，理想运放的输入端电压近似为零，输入端可以看成是短接的---“虚短”。
虚断——由运放的模型可见，当运放工作在线性区内时，其输入电压近似为零，那么其输入电流亦近似为零。这样，我们在分析计算含运放的电路时，可以将运放的两个输入端视为开路。
虚地*——当运放的同相端（或反相端）接地时，运放的另一端也相当于接地，我们称其为“虚地”。

## Slide 19
理想运放模型可由以下方程描述:
理想运放模型工作于线性区、正饱和区和负饱和区相应的电路模型，分别如图(a)、(b)、(c)所示。
图4－11

## Slide 20
上式表明该理想运放的输入端口既像一个开路（i-=i+ =0），又像一个短路(ud=0)，这可等效为一个电流为零的特殊短路，因此，该模型又称为虚短路模型。当输入电压ud=0时，输出电压uo可以为-Usat到+Usat间的任何量值。此时，理想运放的模型为一个增益为无限大的电压控制电压源(VCVS)。
工作于线性区的理想运放模型可以由以下方程描述

## Slide 21: 4－2 比例电路分析
1、电压跟随器
图4－13(a)所示电压跟随器是一种最简单的运放电路。
下面采用理想运放线性模型分析几种常用的运放电路。
图4－13
① 输入阻抗无穷大(虚断)；
② 输出阻抗为零；

## Slide 22
工作于线性区的理想运放，其差模输入电压ud=0，根据KVL可求得输出电压uo与输入电压源电压uin的关系
它等效于增益为 l的VCVS[图(b)]。该电路的输出电压uo将跟随输入电压uin的变化，故称为电压跟随器。
图4－13

## Slide 23
由于该电路的输入电阻Ri为无限大(uin=0)和输出电阻Ro为零，将它插入两个双口网络之间(图5－14)时，既不会影响网络的转移特性，又能对网络起隔离作用，故又称为缓冲器。
图4－14

## Slide 24
解：网络 N1和N2的转移电压比为
例4-5 电路如图4－15所示，试计算开关接在a和a 位置， 及接在b和b 位置时的转移电压比uo/uin。
图4－15

## Slide 25
开关S1、S2接在a、a 时，在 N1和 N2间插入电压跟随器，不会影响u1和K1的值，又由于跟随器的输出电阻为零，N2的接入不会影响u2的值，即u1= u2。该电路总的转移电压比为
图4－15

## Slide 26
图5－15
开关 S1、S2接在b、b 时， N1和 N2直接相连，由于N2输入电阻对N1的影响，K1将会变化，总转移电压比为
由此例可见，使用缓冲器可以隔离两个电路的相互影响，从而简化了电路的分析与设计。

## Slide 27
2、反相放大器
利用理想运放输入端口的虚短路特性(i-=i+=0)，写出电路中结点①的KCL方程
解得
图4－16

## Slide 28
当Rf>R1时，输出电压的幅度比输入电压幅度大，该电路是一个电压放大器。式（5－12）中的负号表示输出电压与输入电压极性相反，故称为反相放大器。
例如, R1=1k,Rf=10k, uin(t)=8cost mV时，输出电压为

## Slide 29
由理想运放构成的反相比例器：
(1) 当 R1 和 Rf 确定后，为使 uo 不超过饱和电压(即保证工作在线性区)，对ui有一定限制。
(2) 运放不工作在开环状态(极不稳定，振荡在饱和区)，都工作在闭环状态，输出电压由外电路决定。
( Rf 接在输出端和反相输入端,称为负反馈。 )
注意：
+
_
uo
_
+
A
+
+
_
ui
R1
Rf
RL
1
2
R1
Ri
Rf
Ro
Au1
+
_
+
_
u1
+
_
uo
+
_
ui
RL
运放等效电路
2
1

## Slide 30
反相比例器的对外等效电路：
相当于一个压控电压源。
当 Rf =R1 时，组成反相器，如下图：
y = -x
-1
x
y
+
_
u1
i1
+
_
uo
i2
VCVS
 u1
+
_
=-Rf/R1

## Slide 31
（电路二）
因
得
则
此电路可用较小的 阻值获得较大的放大倍数。
◇ 电路二

## Slide 32
反相放大器
运算放大器 LM741
3k电阻器
1k电阻器
面包板

## Slide 33
反相放大器

## Slide 34
反相放大器

## Slide 35
在放大器工作于400Hz的情况下，我们可以用数字万用表测量输入和输出电压，从而计算出同相放大器的放大倍数。数字万用表显示的交流电压为0.377V。

## Slide 36
在放大器工作于400Hz的情况下，我们可以用数字万用表测量的输出电压，数字万用表显示的交流电压为1.168V。由此计算得到的放大倍数为3.098，与理论计算值3.10相近。

## Slide 37
当输入信号太大时，运算放大器进入饱和区，从示波器上可以看到输出波形产生失真。

## Slide 38
当输入信号为2.74V时(正弦电压的振幅约为3.875V)，输出信号为8.20V (对应的正弦电压振幅约为11.9V) ，运算放大器进入饱和区，从示波器上可以看到输出波形产生失真。

## Slide 39
3、同相放大器
利用理想运放的虚短路特性，写出图示电路中结点①的KCL方程
_
+

+
Ri
ui
R1
R2
u+
u-
i-
+
_
uo
+
_
i+
u+= u-= ui
i+= i-= 0
uo =(R1 + R2)/R2 ui
=(1+ R1/R2) ui
(uo-u-)/R1= u-/R2

## Slide 40
即
当
——电压跟随器
电路的输入电阻
集成运放承受的共模电压
同相输入比例运算电路

## Slide 41
由于输出电压的幅度比输入电压的幅度大，而且极性相同，故称为同相放大器。
例如R1=1k,Rf=10k, uin(t)=8cost mV时，输出电压为

## Slide 42
同相放大器
运算放大器 LM741
1k电阻器
3k电阻器
电路接线板背面
电路接线板正面

## Slide 43
1k电阻器的实际
电阻值为950 
3k电阻器的实际
电阻值为2.94k

## Slide 44
调整示波器两路输入的衰减，使测量同一电压的两个波形完全重合。

## Slide 45
同相放大器

## Slide 46
同相放大器

## Slide 47
同相放大器
从示波器上波形可以看出，输出和输入波形的相位相同，其幅度是输入波形幅度4倍左右，与理论计算结果相近。

## Slide 48
在放大器工作于400Hz的情况下，我们可以用数字万用表测量输入和输出电压，从而计算出同相放大器的放大倍数。数字万用表显示的交流电压为0.359V。

## Slide 49
在放大器工作于400Hz的情况下，我们可以用数字万用表测量的输出电压，数字万用表显示的交流电压为1.487V。由此计算得到的放大倍数为4.14，与理论计算值4.10相近。

## Slide 50
当输入信号太大时，运算放大器进入饱和区，从示波器上可以看到输出波形产生失真。

## Slide 51
当输入信号为2.05V时(正弦电压的振幅约为2.9V)，输出信号为8.29V (对应的正弦电压振幅约为11.72V) ，运算放大器进入饱和区，从示波器上可以看到输出波形产生失真。

## Slide 52
信号发生器输出正弦波形的频率为1kHz
运算放大器输出波形与输入波形相同、其幅度为输入波形幅度的3倍左右，输出波形与输入波形相位相同。

## Slide 53
信号发生器输出正弦波形的频率为10kHz
运算放大器输出波形与输入波形相同、其幅度为输入波形幅度的3倍左右，输出波形与输入波形相位相同。

## Slide 54
信号发生器输出正弦波形的频率为50kHz
运算放大器输出波形与输入波形相同、其幅度为输入波形幅度的3倍左右，输出波形与输入波形相位已经有所差别。

## Slide 55
信号发生器输出正弦波形的频率为100kHz
运算放大器输出波形发生明显失真，其幅度有所减小，不再是输入波形幅度的3倍左右，输出波形与输入波形相位也有所差别。其原因是超出实际运算放大器的工作频率范围。

## Slide 56
谢谢！
Smart DSP
地址：厦门大学信息学院 6号楼211
https://tormii.github.io