## Slide 1: 《汇编语言程序设计》 （第8次实验）

## Slide 2: 实验目的
针对32位ISA的不同架构（X86，MIPS，RISC-V，ARMV7），基于其编译环境，完成相应程序的验证过程。分析代码，体会CISC，RISC体系结构的指令特点，以及不同RISC架构在寻址方式，指令设计中的不同之处。
针对X86，MIPS，RISC-V三种ISA架构，利用提供的指令集合，针对应用需求，自主完成程序设计，进一步学习和熟悉32位指令集的编程思想和技巧。
基于DEV C++ 或其他开发平台，体验32位内联汇编的语法特色和编程特点（AT&T格式）

## Slide 3: 实验内容
第一部分：验证实验
针对下述X86，MIPS，RISC-V以及ARMv7等四种ISA架构，给定代码，在各自编译环境下运行，并进行结果验证。
        Intel x86汇编语言程序的运行
        MIPS汇编语言程序的运行
        RISC-V汇编语言程序的运行
        ARMv7汇编语言程序的运行
第二部分：设计实验
针对下述X86，MIPS，RISC-V三种ISA架构，参考和学习各自的指令系统，完成编程任务以及验证工作。
      MIPS汇编语言程序设计（排序程序）
      RISC-V汇编语言程序设计（排序程序）
      Intel x86汇编语言程序设计（排序程序）

## Slide 4: 实验内容
第三部分：
参考课程PPT：C/C++与汇编语言混合编程，利用VC或DEV c++验证下述案例：
注：可尝试改变输入值，以及变量顺序，体会和熟悉AT&T的语法特色
例1：简单的赋值操作
例2：此代码段求两数的最大值，体会跳转指令的处理特点，可尝试改变分支条件，求两数的最小值或求和等。

## Slide 5: 实验内容
例3：输入两个值，取最小值min
注：此题目可尝试将min改为max
例4：函数power2:计算2的6次方乘以5
  num: 对应输入值5
  power：对应输入值6

## Slide 6: 实验内容
例5. 串操作的AT&T语法实现内联汇编
例6. 将字符串中的小写字母转变成大写字母显示，可尝试改变输入串的初始值

## Slide 7: 实验环境
实验涉及的安装软件参考下述路径下载：
MIPS32编译器
RISC-V编译器
X86编译器
JAVA虚拟机
解压后在文件夹中选择相应环境

## Slide 8: 第一部分：验证实验

## Slide 9: 1、MIPS汇编语言程序的运行
（1）运行MIPS汇编仿真器
  下载“第8次实验程序.zip”，将解压后的4个目录拷贝到D盘的根目录中（或其它盘的根目录中）
  查看电脑上是否已有JDK？
    打开“命令提示符”，执行：
    java -version
  如果没有，下载并运行“jdk-8u121-windows-x64.exe”，安装JDK
  运行MIPS汇编仿真器Mars4_5.jar
    打开“命令提示符”，执行：
    cd D:\
    cd \mips
    java -jar Mars4_5.jar

## Slide 10
MIPS处理器的32个寄存器，以及pc、hi、lo寄存器，均为32位寄存器
表5.7 MIPS的通用寄存器

## Slide 11
（2）运行第一个MIPS汇编语言程序
  helloworld_mips.asm（位于\mips目录中）为显示字符串“Hello, World!”的MIPS汇编语言程序。
立即数4 -> $v0
地址out_string -> $a0
立即数10 -> $v0
定义ASCII码字符串
系统调用指令syscall：step1：寄存器V0中加载服务号；step2: 将需要传递参数导入a0,a1,a2或$f12 ； step3:发出syscall； step4:等待接收返回值

## Slide 12
将MARS汇编仿真器的代码段的开始地址设置为0

## Slide 13
在MARS汇编仿真器中打开helloworld_mips.asm

## Slide 14
对helloworld_mips.asm源程序进行汇编（点击：Assemble）

## Slide 15
运行汇编后的程序（点击：Go），在下面的界面中显示“Hello, World!”

## Slide 16
也可以单步执行程序：首先点击：Reset，此时将第一条指令背景置黄色，表示从第一条指令开始执行；然后点击：Step，每点击一次Step，执行一条指令；直到所有指令执行完毕。

## Slide 17
表5.7 MIPS的通用寄存器
helloworld_mips.asm源程序对应的MIPS指令和机器码：
机器码在存储器中的地址
指令的机器码
源程序翻译成MIPS指令
源程序（MIPS伪指令）
源程序（伪指令）
指令在存储器中的起始地址
数据在存储器中的起始地址
0+4 -> $2 4 -> $v0
0+2000 -> $4 2000 -> $a0
0+0a -> $2 10 -> $v0

## Slide 18
0x0a, 0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0x2c, 0x20, 0x57, 0x6F, 0x72, 0x6C, 0x64, 0x21, 0x0a
helloworld_mips.asm源程序数据段的内容：
\n H e l l o , 空格 W o r l d ! \n

## Slide 19
（3）求累加和的MIPS汇编语言程序
  求累加和程序如下（sum_mips.asm，位于\mips目录中）：
    result = 1+2+……+n
    n=10=0ah，result=55=37h
    n=100=64h，result=5050=13bah
利用zero零号寄存器，基于add指令实现数据传送

## Slide 20
将MARS汇编仿真器的数据段的开始地址设置为0

## Slide 21
在MARS汇编仿真器中打开sum_mips.asm
对sum_mips.asm源程序进行汇编（点击：Assemble）
运行汇编后的程序（点击：Go）
观看数据段中的内容（地址=0）：
result=55=37h

## Slide 22
导出汇编后的机器码：
  “File” -> “Dump Memory”
  保存为十六进制文本格式
  保存到sum_mips.hex文件中

## Slide 24
（4）计算费波那契数列的MIPS汇编语言程序
  斐波那契数列（Fibonacci sequence），又称黄金分割数列，指的是这样一个数列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、……；在数学上，斐波那契数列通常以递推的方法定义：F(0)=0，F(1)=1, F(n)=F(n - 1)+F(n - 2)（n ≥ 2，n ∈ N*）。
  计算n+1个费波那契数列的程序如下（fib_mips.asm，位于\mips目录中），n在程序中设置，计算好的费波那契数列存放在数据存储器地址为0、4、8、…、4*n的存储单元中。
  在MARS 4.5汇编仿真器中运行该程序，并将该程序的机器码保存到fib_mips.hex文件中。
运算结果

## Slide 26
（5）要求
  请同学们修改“sum_mips.asm”程序，计算1+2+3+……+100=5050=13bah，然后在MARS 4.5汇编仿真器中运行，并将该程序的机器码保存到sum100_mips.hex文件中。

## Slide 27
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | addu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 无符号寄存器加法指令
2 | addiu $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 无符号立即数加法指令
3 | and $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] & R[rt] | 逻辑与指令
4 | andi $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] & {16个0, imm} | 立即数逻辑与指令
5 | sll $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] << shamt | 逻辑左移
6 | srl $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >>> shamt | 逻辑左移
7 | sra $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >> shamt | 逻辑左移
8 | sub $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] - R[rt] | 寄存器减法指令
9 | or $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] ¦ R[rt] | 逻辑或指令
10 | ori $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] ¦ {16个0, imm} | 立即数逻辑或指令
11 | nor $rd,$rs,$rt | R[rd] <- !(R[rs] ¦ R[rt]) | 逻辑或非指令
12 | sltu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，无符号数比较
13 | slti $rt,$rs,imm | R[rd] <- (R[rs] < SignExt(imm)) ? 1:0 | 小于置1指令，立即数比较
14 | j address | PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 无条件分支指令
15 | jal address | R[31] <- PC+4 PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 子程序调用指令
16 | jr $rs | PC <- R[$rs] | 寄存器跳转指令
基础指令（16条）

## Slide 28: 3、RISC-V汇编语言程序的运行
（1）运行RISC-V汇编仿真器
  运行RISC-V汇编仿真器rars1_5.jar（位于\riscv目录中）
    打开“命令提示符”，执行：
    cd D:\
    cd \riscv
    java -jar rars1_5.jar

## Slide 29
RISC-V的寄存器：32个寄存器，以及pc，均为32位

## Slide 30
RISC-V核心指令集RV32I（共47条指令）中最常用的9条指令：
  add rd,rs1,rs2 ；rs1+rs2->rd
  slt rd,rs1,rs2 ；带符号数比较指令 if rs1<rs2 1->rd else 0->rd
  sltu rd,rs1,rs2 ；无符号数比较指令 if rs1<rs2 1->rd else 0->rd
  ori rd,rs1,imm12 ；rs1 或 imm12 -> rd
  lw rd rs1,imm12 ；M[rs1+imm12] -> rd
  lui rd,imm20 ；imm20 -> rd
  sw rs2,rs1,imm12 ；rs2 -> M[rs1+imm12]
  beq rs1,rs2,imm12 ；if rs1=rs2 then goto imm12
  jal rd,imm20 ；goto imm20

## Slide 31
（2）RISC-V求累加和程序
  利用前面的RISC-V的9条指令，编写一个计算 1+2+…+n 的累加和程序，结果保存到数据存储器地址为0的存储单元中；该程序的汇编代码如下（sum_riscv.asm，位于\riscv目录中） ：

## Slide 32
将RARS汇编仿真器的数据段的开始地址设置为0

## Slide 33
在RARS中打开“sum_riscv.asm”
  File -> Open

## Slide 34
在RARS中汇编“sum_riscv.asm”
  Run -> Assemble
  左下角窗口中显示汇编成功！
  以下为汇编后的机器码：

## Slide 35
在RARS中运行“sum_riscv.asm”
  Run -> Reset
  在最后一条指令上设置断点
  Run -> Go
  运行结束后，程序将停在断点处
  此时可以看到程序运行的结果在0号存储单元中
  结果 = 37h = 55 = 1+2+3+…+10

## Slide 36
将汇编后的机器码，导出到一个文本文件中：
  File -> Dump Memory To File
  设置对话框中的“Dump Format”为“Hexadecimal Text”
  点击“Dump To File”
  输入文件名：sum_riscv.hex，保存

## Slide 37
（3）RISC-V计算费波那契数列的程序
  斐波那契数列（Fibonacci sequence），又称黄金分割数列，指的是这样一个数列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、……，在数学上，斐波那契数列通常以递推的方法定义：F(0)=0，F(1)=1, F(n)=F(n - 1)+F(n - 2)（n ≥ 2，n ∈ N*）。
  计算n+1个费波那契数列的程序如下（fib_riscv.asm，位于\riscv目录中），n在程序中设置，计算好的费波那契数列存放在数据存储器地址为0、4、8、…、4*n的存储单元中。
  在RARS 1.5汇编仿真器中运行该程序，并将该程序的机器码保存到fib_riscv.hex文件中。
运算结果

## Slide 39
（4）要求
  请同学们修改sum_riscv.asm程序，计算1+2+3+……+100=5050=13bah，然后在RARS 1.5汇编仿真器中运行，并将该程序的机器码保存到sum100_riscv.hex文件中。

## Slide 40: 5、Intel x86汇编语言程序的运行
（1）Intel x86汇编工具
  下载“masm32.rar”，解压到D盘的\masm32目录中（也可以是其它盘）
  点击运行\masm32目录中的“qeditor.exe”

## Slide 41
（2）运行Intel x86汇编语言程序
  显示“Hello World!”的Intel x86汇编语言程序如下（hello1_x86.asm，位于\x86目录中）：
代码段
显示字符串

## Slide 42
第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“hello1_x86.asm”
  点击菜单：File -> Open

## Slide 43
第二步：汇编
  点击菜单：Project -> Console Assemble & Link
  得到：hello1_x86.obj、hello1_x86.exe

## Slide 44
第三步：运行“hello1_x86.exe”
  点击图标打开“命令提示符”
  在“命令提示符”中输入“hello1_x86.exe”，即可执行程序

## Slide 45
其它版本的 “Hello World”程序
第2个Hello World程序

## Slide 46
第3个Hello World程序

## Slide 47
第4个Hello World程序

## Slide 48
第5个Hello World程序

## Slide 49
（3）运行求累加和的Intel x86汇编语言程序
  求累加和的Intel x86汇编语言程序如下（sum_x86.asm，位于\riscv目录中）：

## Slide 51
第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“sum_x86.asm”
  点击菜单：File -> Open
第二步：汇编
  点击菜单：Project -> Console Assemble & Link
  得到：sum_x86.obj、sum_x86.exe
第三步：运行“sum_x86.exe”
  点击图标打开“命令提示符”
  在“命令提示符”中输入“sum_x86.exe”，即可执行程序
  输入n值（如10），即可得到累加和值Sum（如55）

## Slide 52
（4）运行计算费波那契数列的Intel x86汇编语言程序
  计算费波那契数列的Intel x86汇编语言程序如下（fib_x86.asm，位于\riscv目录中）：

## Slide 53
第一步：在masm32汇编工具中打开源程序“fib_x86.asm”
  点击菜单：File -> Open
第二步：汇编
  点击菜单：Project -> Console Assemble & Link
  得到：fib_x86.obj、fib_x86.exe
第三步：运行“fib_x86.exe”
  点击图标打开“命令提示符”
  在“命令提示符”中输入“fib_x86.exe”，即可执行程序
  输入数据个数（如10），即可得到费波那契数列：

## Slide 54: 6、ARMv7汇编语言程序的运行
（1）ARMv7汇编工具
  在浏览器中打开ARMv7汇编工具：https://cpulator.01xz.net/?sys=arm-de1soc

## Slide 56
（2）在ARMv7汇编工具中运行求累加和程序
  求累加和的ARMv7汇编语言程序如下（sum_armv7.s，位于\armv7目录中）：

## Slide 57
第一步：打开源程序（sum_armv7.s）
第二步：汇编
点击这里

## Slide 58
指令机器码（14条指令）
主存地址
14条指令
汇编成功

## Slide 59
第三步：连续执行程序
程序运行结束
点击这里

## Slide 60
程序运行结果

## Slide 61
程序运行结果
点击这里，查看主存的内容

## Slide 62
第四步：单步执行程序
首先点击这里
然后点击这里；点击1次，执行1条指令

## Slide 63
执行第1条指令

## Slide 64
执行第2条指令

## Slide 65
执行第3条指令

## Slide 66
（3）在ARMv7汇编工具中运行计算费波那契数列程序
  计算费波那契数列的ARMv7汇编语言程序如下（fib_armv7.s，位于\armv7目录中）：

## Slide 67
第一步：打开源程序（fib_armv7.s）
第二步：汇编
点击这里

## Slide 68
第三步：连续执行程序
程序运行结束
点击这里

## Slide 69: 第二部分：设计实验

## Slide 70: 1、MIPS汇编语言程序设计实验
请使用单周期MIPS处理器的24条指令，编写排序程序（设计实验）
  假设有10个数据，这10个数据的顺序是随机的，例如：8、1、5、2、7、9、6、4、3、10 ；这10个数据是通过指令存放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。
  要求：（1）对这10个数据按照从大到小的顺序（降序）进行排序，排序后的数据仍然放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。（2）对这10个数据按照从小到大的顺序（升序）进行排序，排序后的数据仍然放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。请分别编写程序。
24条指令

## Slide 71
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | add $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 寄存器加法指令，不考虑溢出
2 | slt rd,rs,rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，有符号数比较
3 | addi rt,rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 立即数加法指令，不考虑溢出
4 | lw rt,imm(rs) | R[rt] <- M[R[rs] + SignExt(imm)] | 取数指令
5 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)] <- R[rt] | 存数指令
6 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] == R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs == rt，则跳转
7 | bne rs,rt,imm | if(R[rs] != R[rt]) PC <- PC + 4 + SignExt(imm) <<2 | 条件分支指令：如果rs != rt，则跳转
8 | syscall | 系统调用指令，用于停机 | 系统调用指令，用于停机
核心指令（8条）

## Slide 72
序号 | MIPS指令 | RTL描述 | 功能说明
1 | addu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] + R[rt] | 无符号寄存器加法指令
2 | addiu $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] + SignExt(imm) | 无符号立即数加法指令
3 | and $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] & R[rt] | 逻辑与指令
4 | andi $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] & {16个0, imm} | 立即数逻辑与指令
5 | sll $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] << shamt | 逻辑左移
6 | srl $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >>> shamt | 逻辑左移
7 | sra $rd,$rt,imm | R[rd] <- R[rt] >> shamt | 逻辑左移
8 | sub $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] - R[rt] | 寄存器减法指令
9 | or $rd,$rs,$rt | R[rd] <- R[rs] ¦ R[rt] | 逻辑或指令
10 | ori $rt,$rs,imm | R[rt] <- R[rs] ¦ {16个0, imm} | 立即数逻辑或指令
11 | nor $rd,$rs,$rt | R[rd] <- !(R[rs] ¦ R[rt]) | 逻辑或非指令
12 | sltu $rd,$rs,$rt | R[rd] <- (R[rs] < R[rt]) ? 1:0 | 小于置1指令，无符号数比较
13 | slti $rt,$rs,imm | R[rd] <- (R[rs] < SignExt(imm)) ? 1:0 | 小于置1指令，立即数比较
14 | j address | PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 无条件分支指令
15 | jal address | R[31] <- PC+4 PC <- {(PC+4)31:28, address<<2} | 子程序调用指令
16 | jr $rs | PC <- R[$rs] | 寄存器跳转指令
基础指令（16条）

## Slide 73: 2、RISC-V汇编语言程序设计实验
请使用RISC-V处理器的9条指令，编写排序程序（设计实验）
  假设有10个数据，这10个数据的顺序是随机的，例如：8、1、5、2、7、9、6、4、3、10 ；这10个数据是通过指令存放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。
  要求：（1）对这10个数据按照从大到小的顺序（降序）进行排序，排序后的数据仍然放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。（2）对这10个数据按照从小到大的顺序（升序）进行排序，排序后的数据仍然放在数据存储器的第0、4、8、…、36号地址的存储单元中。请分别编写程序。

## Slide 75: 3、Intel x86汇编语言程序设计实验
请使用Intel x86的指令，编写排序程序（设计实验）
  假设有10个数据，这10个数据的顺序是随机的，例如：8、1、5、2、7、9、6、4、3、10。
  要求：（1）对这10个数据按照从大到小的顺序（降序）进行排序。（2）对这10个数据按照从小到大的顺序（升序）进行排序。请分别编写程序。
  在masm32汇编工具上运行上述2个程序。