## Slide 1: 《数字逻辑》第一次作业
汇报人：宋浩元

## Slide 2
1.1 什么是模拟信号？什么是数字信号？试各举一例。
答：
  模拟信号：模拟信号是随时间连续变化的信号，它可以是电压、电流、声音、图像等物理量的表示。模拟信号的特点是取值连续，即信号在任意时刻都有确定的值，且这个值可以是无穷多个中的一个。
  举例：我们日常生活中听到的声音信号就是一种模拟信号。声音是由空气分子的振动产生的，这些振动随时间连续变化，形成了我们听到的声音波形。声音信号的大小、频率、相位等参数都是随时间连续变化的。
  数字信号：数字信号则是用数字序列来表示的信号，它通常只取有限个离散值。数字信号的特点是取值不连续，即信号只能取到有限个特定的值。这些值通常是用二进制数（0和1）来表示的。
  举例：计算机内部传输和处理的数据就是一种数字信号。计算机中的数据都是以二进制数的形式存储和传输的，这些二进制数只能取0和1两个值，因此它们是离散的。例如，一个文本文件在计算机中就是以一系列二进制数的形式存储的，每个二进制数都代表了一个特定的字符或控制信息。

## Slide 3
1.2 数字逻辑电路具有哪些主要特点？
答：
  数字逻辑电路具有以下的特点：二值信号、离散性、可编程性、高可靠性、高效性与高精度、结构简单与低功耗以及具有广泛的应用。

## Slide 4
1.3 数字逻辑电路可分为哪两种类型？主要区别是什么？
答：
  一、
  组合逻辑电路：组合逻辑电路的输出在任何时刻仅取决于该时刻的输入信号，而与电路过去的输入或输出状态无关。这种电路没有记忆功能，其操作是瞬时的。
  时序逻辑电路：时序逻辑电路的输出不仅取决于当前的输入信号，还取决于电路过去的状态（即电路的存储元件中的值）。这种电路具有记忆功能。
  二、主要区别
  记忆功能上组合逻辑电路无记忆功能，输出仅由当前输入决定而时序逻辑电路：有记忆功能，输出受当前输入和过去状态共同影响。
  操作特性上组合逻辑电路操作是瞬时的，不依赖于时间延迟或存储元件，而时序逻辑电路操作依赖于时间顺序和时钟信号，具有时序性。
  应用场景上组合逻辑电路适用于不需要记忆功能的简单逻辑运算，如解码、选择、加法等，而时序逻辑电路：适用于需要记忆功能和时序控制的复杂逻辑运算，如计数、存储、触发等。

## Slide 5
1.4 最简电路是否一定最佳？为什么？
答：不一定 。因为，最佳电路应该根据不同情况而改变，不是追求极致的最简。

## Slide 6
1.5 把下列不同进制数写成按权展开形式：
（1）(4517.239)10
（2）(10110.0101)2
（3）(325.744)8
（4）(785.4AF)16
答：
(4517.239)10 = 4x103 + 5x102 + 1x101 + 7x100 + 2x10-1 + 3x10-2 + 9x10-3
(10110.0101)2 = 1x23 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 + 0x2-1 + 1x2-2 + 0x2-3 + 1x2-3
(325.744)8 = 3x82 + 2x81 + 5x80 + 7x8-1 + 4x8-2 + 4x8-3
(785.4AF)16 = 7x162 + 8x161 + 5x160 + 4x16-1 + Ax16-2 + Fx16-3

## Slide 7
1.5 把下列不同进制数写成按权展开形式：
（1）(4517.239)10
（2）(10110.0101)2
（3）(325.744)8
（4）(785.4AF)16
答：
(4517.239)10 = 4x103 + 5x102 + 1x101 + 7x100 + 2x10-1 + 3x10-2 + 9x10-3
(10110.0101)2 = 1x23 + 0x23 + 1x22 + 1x21 + 0x20 + 0x2-1 + 1x2-2 + 0x2-3 + 1x2-3
(325.744)8 = 3x82 + 2x81 + 5x80 + 7x8-1 + 4x8-2 + 4x8-3
(785.4AF)16 = 7x162 + 8x161 + 5x160 + 4x16-1 + Ax16-2 + Fx16-3

## Slide 8
1.6 将下列二进制数转换成十进制数、八进制数和十六进制数：
（1）1110101
（2）0.110101
（3）10111.01
答：
二进制 十进制 八进制 十六进制
1110101 117 165 75
0.110101 0.828125 0.65 0.D4
10111.01 23.25 27.2 17.4

## Slide 9
1.7 将下列十进制数转换成二进制数、八进制数和十六进制数（二进制数精
确到小数点后4位）：
（1）29
（2）0.27
（3）33.33
答：
二进制 八进制 十六进制
11101 35 1D
0.0100 0.2 0.4
10 0001.0101 41.24 21.5

## Slide 10
1.8 如何判断一个二进制正整数 B = b6b5b4b3b2b1b0 能否被(4)10整除？
答：如果b1b0=00时，B可以被4整除。

## Slide 11
1.9 写成下列各数的原码、反码和补码：
（1）0.1011
（2）-10110
答：
– （1）
  原码：0.1011
  反码：0.1011
  补码：0.1011
– （2）
  原码：110110
  反码：101001
  补码：101010

## Slide 12
1.10 已知[N]补=1.0110，求[N]原，[N]反，N。
答：
原码： 1.1010
反码： 1.0101
真实值： -0.1010

## Slide 13
1.11 将下列余3码转换成十进制数和2421码：
（1）011010000011
（2）01000101.1001
答：
  十进制 2421码
（1） 350 0011 1011 0000
（2） 12.6 0001 0010 1100

## Slide 14
1.12 试用8421码和格雷码分别表示下列各数：
（1）(111110)2
（2）(1100110)2
答：
8421码 格雷码
0110 0010 10 0001
0001 0000 0010 101 0101