## Slide 1: 《数字逻辑》第八次作业
汇报人：宋浩元

## Slide 2
答：低密度 PLD 器件主要有以下几种类型：PROM 、PLA 、PAL。

## Slide 3
答：
PROM可编程只读存储器特点
优点：结构相对简单，适合实现简单的逻辑函数。
缺点：一旦编程后数据不能修改，灵活性较差；编程过程具有破坏性通过烧断熔丝实现编程。
2. EPROM可擦除可编程只读存储器特点
优点：数据可以多次编程，在需要修改程序或数据时，可以通过紫外线照射擦除后重新编程；存储容量相对较大。
缺点：擦除操作不方便，需要将芯片从电路中取出，用紫外线照射一定时间通常15 30分钟才能擦除；擦除过程相对较慢。
3. E²PROM电可擦除可编程只读存储器特点
优点：可以在线进行擦除和编程操作，无需将芯片从电路中取出；擦除和编程速度比EPROM快；数据保存时间长。
缺点：单比特擦除和编程操作相对复杂，编程和擦除操作需要一定的时序控制；成本相对较高。

## Slide 4
答：
首先分析PROM芯片容量的含义：
对于一个容量为MxN的存储芯片，M表示存储单元的个数即字数，N表示每个存储单元的位数即字长。
在本题中，容量为1024x8的PROM芯片，其中1024是存储单元的个数，8是每个存储单元的位数。
2. 然后求地址线的位数：n = 10。
3. 接着求数据线的位数：
题目中已经给出每个存储单元的位数是8，所以数据线的位数为8。
4. 最后求存储元的数目：
存储元的数目等于存储单元的个数乘以每个存储单元的位数。
存储单元个数M = 1024，每个存储单元位数N = 8，则存储元数目=Mx N=1024x8 = 8192。
综上，地址线的位数为10，数据线的位数为8，存储元的数目为8192。

## Slide 5
答：
高密度PLD器件常见类型有以下几种：
1. CPLD
2. FPGA

## Slide 6
答：
CPLD的结构：CPLD一般采用基于乘积项的结构。这种结构的核心是多个逻辑阵列块通过可编程互连矩阵相互连接。
CPLD的组成部分：逻辑阵列块（LAB）、可编程互连矩阵、输入/输出单元

## Slide 7
答：常见的FPGA一般由以下几部分组成：
1. 可配置逻辑块
2. 输入/输出块
3. 可编程互连资源
4. 存储块
5. 数字信号处理模块

## Slide 8
答：Xilinx公司生产的XC4000系列FPGA器件主要由以下几部分组成：
1. 可配置逻辑块（CLB）
2. 输入/输出块（IOB）
3. 可编程互连资源
4. 存储块（Block RAM）
5. 数字信号处理模块（DSP Block）

## Slide 9
答：
在FPGA的开发中，设计实现的主要任务包括以下几个方面：
一、功能设计
二、硬件描述语言（HDL）编程
三、综合与优化
四、布局布线
五、验证与调试

## Slide 10
答：1. FPGA（现场可编程门阵列）特点
优点：
1.逻辑单元丰富，可实现复杂的数字电路设计。
2.具有大量的可编程逻辑资源，包括查找表、触发器等。
3.适合实现高速、大规模的数字系统，如高速数据采集、数字信号处理等。
4.内部有丰富的存储块和数字信号处理模块，可灵活配置。
5.可在运行时重新配置，具有动态可重构性。
缺点：
1.相对成本较高。
2.静态功耗较大。
2. CPLD（复杂可编程逻辑器件）特点
优点：
1.具有较低的静态功耗。
2.基于乘积项结构，适合实现简单的组合逻辑和小规模时序逻辑。
3.上电即可工作，无需外部配置芯片。
4.成本相对较低，适合小规模逻辑设计。
缺点：
1.逻辑资源相对较少，不适合实现大规模、复杂的数字系统。
2.内部没有像FPGA那样丰富的存储块和数字信号处理模块。